МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РСФСР

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ

НАУЧНО-РЕСТАВРАЦИОННАЯ АССОЦИАЦИЯ

«РОСРЕСТАВРАЦИЯ»

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ

ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ АРХИТЕКТУРЫ

XVIII—XIX вв.

Часть 2

Москва — 1991

Терминологический справочник разработан главным архитектором проекта Всесоюзного объединения «Союзреставрация» И. А. Киселевым.

Настоящий выпуск является второй частью справочника. Он содержит 800 терминов и включает в себя разделы: «Слюдяные оконницы», «Отопительные приборы», «Полы», «Карнизы», «Дверные приборы», «Оконные приборы».

Работа утверждена и рекомендована к опубликованию научно реставрационным советом ассоциации «Росреставрация» (протокол № 16 от 16.07.90).

© Ассоциация «Росреставрация», 1991 г.

## I.	ОКОННИЦЫ СЛЮДЯНЫЕ

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

Слюдяная оконница — заполнение оконного проема, светопроводным материалом которого является слюда.

Слюдяные оконницы могут монтироваться в проеме с помощью колоды (колодное заполнение), либо без нее (бесколодное заполнение). Бесколодное заполнение в каменном доме может быть навесным (на петлях и подпятниках (крюках), вмонтированных в кладку) и глухим — рама посажена в проем на растворе.

Термин колода имеет два значения: 1) обвязка, в которую вставляется оконница и 2) элемент обвязки, брус. В первом значении называется также станком. Колодный (в каменных домах) и косяковый (в деревянных) монтаж также может быть глухим (рама вставлена в четверть), либо навесным (на петлях). Колоды и косяки могли члениться средниками на отдельные части, в которые вставлялись оконницы. В зависимости от количества членений окна могли быть пятиколодными (рис. 1.1), шести-(рис. 1.2), семи-(рис. 1.3), восьмиколодными. Колода (косяк) с одной оконничной рамой называется одинарной, с двумя рамами — двойной.

Наружный переплет в двойной колоде, обычно, створный, навесной называется летним, внутренний — зимним, либо затвором, ставнем, вставней (рис. 1.4), на зиму он вставлялся в проем, на лето вынимался. Вставная оконница (внутренняя либо наружная) могла называться прибойной и прибиваться к коробке. Внутренние вставни представляли собой деревянные щиты на шпонках, обитые с интерьерной стороны цветным сукном, и с небольшим световым отверстием, заполненным слюдяным полотном.

Переплеты могут быть глухими, створными и подъемными. Глухие состоят из одной рамы (однорамные), подъемные — из двух (двухрамные), створные — могут быть однорамные, двух-, трех-, четырехрамные.

Оконничная рама конструктивно состоит из двух элементов: (рис. 1.5.1, 2.1) деревянная или металлическая обвязка и слюдяное полотно (рис. 1.5.2, 2.2). Для придания слюдяному полотну жесткости в конструктивную схему рамы вводились пруты (рис. 1.5.3) или прутья — металлические или деревянные стержни.

Обвязка состоит из отдельных брусков, связанных в единую раму.

Соединение элементов обвязки — шиповое. Шипы — трех основных типов — прямой (рис. 3.1, 3.2), сковородень (рис. 3.3), клинчатый (рис. 3.4), (клиновидный). Нагеля (деревянные гвозди в шипах) употребляли следующих типов: клин квадратный (рис. 4.1), прямоугольный (рис. 4.2) и цилиндрический (рис. 4.3).

Внутренние ребра обвязки профилируются калевкой, задорожником (рис. 4.4), одной из наиболее распространенных разновидностей является фаска (рис. 4,5). Бескалевочное ребро — отсутствие калевки (рис. 4.6).

Соединение слюдяного полотна с обвязкой — трех типов: в паз (рис. 4.4), в четверть (рис. 4.5), внакладку (рис. 4.6).

Металлические приборы подразделяются на навесные, крепежные и запорные. К навесным относятся петли, крепежным — наугольники (рис. 5.1), которые скрепляют шиповые соединения по углам обвязки, к запорным — крючки, задвижки, пробки. Весьма широко были распространены петли — наугольники (рис. 5.2), совмещающие функции двух типов приборов.

Слюдяное полотно состоит из слюдяных пластин, скрепляемых двойными железными полосами.

Наиболее распространенные типы рисунка слюдяного полотна: косящатые (рис. 2), кольчужные (рис. 5.3), решетчатые, прямоугольные (рис. 5.4), кубчатые (купчатые, кубоватые) (рис. 5.5), радиально-круговые.

Слюда, прозрачный слоистый минерал, носил также названия: мусковит, тальк, прозрачный камень, хрустальный камень.

Различаются слюда белая и слюда красноватая, существовали и другие цветовые оттенки. По габаритам и сортаменту различали слюду головную (лучшая, добрая), среднюю и мелкую. Каждая отдельная слюдяная пластинка, скрепленная по периметру полосами, называется ячейкой, листком, листочком (рис. 6.1.1).

Вместо полос для скрепления слюды иногда применялась провощенная суровая нить. Оконницы такой конструкции называются шитухами.

Друг с другом слюдяные пластины сопрягаются внахлест (рис. 6.1). Полосы изготавливали из черного, либо из белого (луженого) железа. Полосы по периметру слюдяного полотна называются контурными (рис. 2.3), остальные полосы — рядовые (рис. 2.4). В сечении рядовые полосы могут быть плоскими (рис. 6.1.2), уголком (рис. 6.2) (уголок) и скругленными (рис. 6.3) (дуговыми, желобковыми). Контурные полосы могут быть линейными (рис. 4.4—4.6) либо фигурными. Формы наращивания полос: прямые (рис. 6.5) или простые стрелки (рис. 6.6), дуги (рис. 6.7), трапеции (рис. 6.8) или усеченные стрелки. При употреблении некондиционной слюды на трещины накладывали полосовые хвосты (отростки). Концы отростков также могли быть простыми (рис. 7.1), (прямыми) стрелками (рис. 7.3), стрелками усеченными (рис. 7.2.1), (трапециями), дуговыми (рис. 7.2.2).

Отростки, закрывающие щель в средней части ячейки и не сопрягающиеся с рядовыми полосами, называются плавающими (рис. 7.3). Гвозди, скрепляющие двойные полосы, называются носковыми (рис. 6.5). Помимо носковых гвоздей полосы могут скрепляться заклепками (стержни, расплющенные с двух концов), либо треугольными скрепками, изготовленными из тонкой жести, или непосредственно из полосового материала (рис. 7.4).

Репейка, репей — декоративная деталь оконницы, закрепляемая в соответствии с композиционным замыслом на пересечении полос. По габаритам различаются большие, крупномасштабные (22—30 мм, рис. 7.5—7.7), средние, среднемасштабные (12—14 мм, рис. 7.8) и малые, мелкомасштабные (до 10 мм, рис. 7.9).

По технологии — литые (рис. 7.5, 7.6, 7.8, 7.9), оловянные и кованые (рис. 7.7) (жестяные). Могут быть ажурными (рис. 7.5, 7.6; большие литые), либо глухими (малые литые, либо большие кованые; рис. 7.7—7.9). Ажурные репьи обычно бывают орленые (рис. 7.5), либо огурцовые (рис. 7.6).

# СЛОВНИК

Термин

Гвозди носковые

Железо белое

Железо луженое

Железо черное

Задвижки

Задорожник

Заклепки

Заполнение бесколодное

Заполнение глухое

Заполнение колодное

Заполнение косяковое

Заполнение навесное

Заполнение на петлях

Заполнение на подпятниках

Затвор ставень

Калевка

Камень прозрачный

Камень хрустальный

Колода

Колода двойная

Колода одинарная

Конец отростка дуговой

Конец отростка простой

Конец отростка прямой

Конец отростка стрелка

Конец отростка стрелка усеченная

Конец отростка трапеция

Косяк двойной

Косяк одинарный

Крючок

Листок

Листочек

Мусковит

Нагель

Нагель клин

Нагель цилиндрический

Наращивание дуга

Наращивание простое

Наращивание прямое

Наращивание стрелка

Наращивание трапеция

Наращивание усеченная стрелка

Наугольник

Обвязка

Обвязка деревянная

Обвязка металлическая

Термин

Окно восьмиколодное

Окно пятиколодное

Окно семиколодное

Окно шестиколодное

Оконница прибойная

Оконница слюдяная

Оконница кольчужная

Оконница косящатая

Оконница кубчатая

Оконница купчатая

Оконница прямоугольная

Оконница радиально-круговая

Оконница решетчатая

Отросток

Отросток плавающий

Переплет внутренний

Переплет вставной

Переплет глухой

Переплет двухрамный

Переплет зимний

Переплет летний

Переплет навесной

Переплет наружный

Переплет однорамный

Переплет подъемный

Переплет створный

Переплет трехрамный

Переплет четырехрамный

Петля

Петля-наугольник

Пластина слюдяная

Полоса

Полоса двойная железная

Полоса дуговая

Полоса желобковая

Полоса контурная

Полоса линейная

Полоса плоская

Полоса рядовая

Полоса скругленная

Полоса уголком

Полоса фигурная

Полотно слюдяное

Приборы запорные

Приборы крепежные

Приборы навесные

Пробой

Прутья

Пруты

Ребро бескалевочное

Репей

Репейка

Репейка ажурная

Репейка большая

Репейка глухая

Репейка жестяная

Репейка кованая

Репейка крупномасштабная

Репейка литая

Репейка малая

Репейка мелкомасштабная

Репейка огурцовая

Репейка оловянная

Репейка орленая

Репейка среднемасштабная

Репейка средняя

Скрепка треугольная

Слюда

Слюда белая

Слюда головная

Слюда добрая

Слюда красноватая

Слюда лучшая

Слюда мелкая

Слюда средняя

Соединение внакладку

Соединение в паз

Соединение шиповое

Соединение в четверть

Средник колоды

Станок

Тальк

Шип

Шип клиновидный

Шип клинчатый

Шип прямой

Шип сковородень

Шитуха

Фаска

Хвост

Ячейка

## 2.	ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

Основные типы приборов по принципу действия.

1.	Жаровня — емкость, наполняемая жаром, горячими, но прогоревшими углями, которые обогревают воздух. Жаровни применялись чаще для локального обогрева; отношение современников к ним весьма сдержанное, т. к. они портят воздух в интерьере.

2.	Камин — отражательная печь, обогревает воздух непосредственно разводимым огнем. Хорошо очищает воздух (лучше всех остальных отопительных приборов), но не экономичен.

3.	Печь — прибор, в котором топливо сгорает в изолированном от интерьера пространстве и отдает тепло через обогреваемую изнутри оболочку.

Печи по функции подразделяются на кухонные (хозяйственные, для приготовления пищи) и комнатные — для отопления.

Кухонные посредством чугунной плиты передают тепло нагреваемым предметам (кастрюлям, чугункам, сковородкам и пр.).

Печи комнатные подразделяются на:

1)	печи высокой теплоемкости, голландские, материал облицовки — керамика (кирпич, изразцы); тепло интерьерному пространству отдают медленно, топятся один раз в сутки;

2)	печи низкой теплоемкости, материалы — чугун, железо нагреваются сразу же после разведения огня, но так же быстро остывают. Интерьерное пространство обогревают только во время топки;

3)	печи средней теплоемкости, полуметаллические, сложены из кирпича и из металлов.

Разновидность полуметаллических печей — Утермарковская, цилиндрической формы, из кирпича, с металлическим кожухом и с насадкой.

Шведская печь — с большим горнилом, как у камина, с дверцами во всю ширину горнила.

4.	Калорифер — отдельная печь, устраиваемая в особом помещении, чаще всего в подвале. Тепло от этой печи распространяется по всему дому теплопроводами. Три основных вида калориферов:

1)	воздушные (духовые, пневматические),

2)	паровые,

3)	водяные.

Наиболее древние из них — воздушные (рис. 8). Нагреваемый в подвальной печи воздух самотеком поднимается в комнаты по специальным каналам — теплопроводам, проложенным в стенах. Недостатки духовых калориферов: отсутствие естественной вентиляции, интенсивная запыляемость, дурной запах от нагреваемого чугуна. Если в чугунном котле или закраинах образовались трещины, то в комнаты поднимается дым.

Калориферная духовая печь может быть повышенной или, наоборот, низкой теплоемкости. В первом случае с тепловой камерой граничат дымовые обороты, во втором — чугунный сферический котел или короб (рис. 8.1). Тепловая камера (рис. 8.2) должна быть герметично изолирована от топки (рис. 8.3) и дымопроводов (рис. 8.4). Холодный воздух поступает в тепловую камеру из поддувала (рис. 8.5) и затем, нагреваясь, по духовым оборотам или духовым (теплопроводным) трубам (рис. 8.6) поднимается к душникам (рис. 8.7), которые по желанию, открываясь и закрываясь, могут регулировать поступление тепла.

Наиболее распространенными в России 1-й пол. XIX в. были печи русские (кухонные) и печи голландские (комнатные) большой теплоемкости.

Голландские печи могут быть автономными, т. е. отстоять от стены на определенном расстоянии. Чаще всего делали затопочные узлы, т. е. одна печь имела зеркала в разных комнатах, которыми и обогревала их. В этом случае печь примыкает к стенам. Голландские печи могут быть объемными и стеновыми.

Объемные по форме плана могут быть:

—	прямоугольные средистенные (рис. 9.1), прямоугольные угловые (рис. 9.2);

—	угловые, угольные, диагональные, наугольником, которые, в свою очередь, могут быть дуговыми (рис. 9.3) в плане или прямыми; прямые — с нишей (рис. 9.5) и с наплавом (рис. 9.4).

Стеновые печи заподлицо со стеной (рис. 9.1.1—9.5.1), не выявлены объемно в интерьере, стеновое зеркало — изразчатое, сложено из поливных, либо неполивных изразцов, окрашенных в цвет стены, неполивное зеркало.

Отделка голландских печей.

Металлические печи, одетые в железный кожух, окрашиваются черной краской.

Отделка изразцами — изразчатые, израсчатые печи.

Кирпичные зеркала могли обмазываться глиной, а затем белиться.

Штучные печи — облицованные искусственным мрамором.

Оштукатуренные печи — могли украшаться лепниной.

Объемные печи, как и стеновые, могли облицовываться неполивными изразцами и окрашиваться в цвет стен — окрашенные печи.

Зеркало — поверхность, фасад печи. Зеркала различаются лицевые (рис. 9.1.1) (главные) и боковые (рис. 9.1.2). По странам света: северное, восточное, южное, западное.

Зеркала печей могут декорироваться карнизом (рис. 10.2.1), цоколем (рис. 10.2.2), полкой, «каминной» полкой (рис. 10.2.3), контурной рамой (рис. 10.2.4).

Камин или комелек — весьма распространенный в России XIX века отопительный прибор. Устраивались камины в интерьерах жилых домов, чаще в кабинетах, реже в гостиных, в подражание интерьерам западно-европейских стран, обладающих теплым, влажным и мягким климатом. В русском климате камины экономически нецелесообразны, обогревают во время горения пространство в 2—3 м. Поэтому в России камины носили, главным образом, декоративно-ритуальный характер.

Два типа каминов: 1) объемные или под колпаком (рис. 10.3) и 2) стеновые (рис. 11.1). Первый тип, наименее распространенный в России, имел над топкой пирамидовидный дымоприемник. Камины второго типа устраивались в толще наружной стены и состояли из топки (рис. 10.4.1) и отверстия (рис. 10.4.2), дымовой трубы (рис. 10.4.3) над ней и иногда воздухопроводящего канала (рис. 10.4.4) (продушина), сообщающего топку с наружным воздухом и обеспечивающего процесс достаточным количеством кислорода, приток которого регулируется заслонкой.

Топка обычно декоративно обрамлена и венчается каминной полкой (рис. 11.1.1). Над каминной полкой нередко помещали зеркало.

Перед топкой ставили каминный экран.

Каминные приборы помещали в особый ящик или бочонок.

## Конструкции голландских печей.

Основания печей могут быть коренными и висячими. Коренными основаниями являются:

## 1.Фундаменты. Сплошной фундамент.

При значительной высоте печи от поверхности грунта коренным основанием могут служить столбы, перекрытые сводом либо арками (рис. 11.2).

2.Своды нижележащих этажей.

3.Угловые своды, тромпы в виде сферического треугольника, перекинутые со стены на стену по диагонали (рис. 11.3). Стены — в тех случаях, когда печи расположены в стеновых углублениях, нишах для небольших приборов (рис. 11.4).

4.	Деревянные стулья.

Висячие основания устраиваются при деревянных перекрытиях:

1.	Под угловые печи закладываются железные полосы или деревянные брусья со стены на стену.

2.	Кронштейны, крагштейны, подкосы, таганы, подмоги, накосные полосы применяются для поддержания тяжести печи, перенося ее на стену. Делаются они из чугуна или брускового железа толщиной в 1,5 дюйма (7 мм) и закрываются толщей перекрытия.

Разделка (рис. 9.1.24-9.5.2, 16.1.7) делается при сопряжениях печных элементов (корпуса печи, трубы) с деревянными конструкциями (стенами, перегородками). Материал разделки — войлок и кирпич. Разделка между печью и стеной кирпичом на глиняном растворе «на ребро» называется холодной четверкой, кирпичной разделкой. Между кирпичом и деревом прокладывается войлочная прослойка, войлочная разделка, которая делается не только для теплоизоляции, но и для пожарной сигнализации: войлок не горит, но тлеет, издавая резкий запах и предупреждая об опасности.

Разделкой может служить и воздушная прослойка.

Нижняя часть печи, опечек, опечик, между топкой и полом может устраиваться двояко:

1.	Железный короб, наполненный промышленным речным песком (рис. 12.3.1).

2.	Шанцы, отдельные стенки, каналы, между которыми — воздушное пространство (рис. 12.3.2).

Выше располагается топка или горнило или жаровая туша (рис. 12.1, 12.3.3, 12.4.1), нижняя плоскость которой (под) возвышается примерно на 6 вершков (27 см) над полом (рис. 12.1.1, 12.3.4).

Параметры топки:

—	вышина (высота) топки;

—	ширина топки;

—	длина (глубина) топки.

Ограничивающие пространство топки поверхности:

—	верхняя, свод топки (рис. 12.1.2),

—	нижняя, под, горизонт горнила, низ топки (рис. 12.1.1),

—	боковые стенки (рис. 12.1.3),

—	задняя стенка (рис. 12.1.4),

—	топочное отверстие — в передней части печи, куда закладывается топливо (рис. 12,1.5).

Под может быть глухим (рис. 12.1.1) и решетчатым (рис. 12.2.1). При наличии зольника (рис. 12.2.3) под представляет собой решетку из железа или чугуна, если же зольника нет — под глухой. Решетки (рис. 12.2.2) могут называться также колосниками.

Если ширина топки превышает ширину дверцы, то часть передней стенки образует заплечики (рис. 12.1.6).

Поддувало — специальные отверстия для притока воздуха (рис. 12.1.7), обеспечивающего горение. Они могут быть сделаны в нижней части дверцы. Приток воздуха может проходить через зольник (который также может называться поддувалом) и отверстия в колоснике. Через эти же отверстия в зольник осыпается из топки зола.

В задней стенке топки устраивается устье или хайло (рис. 12.1.8, 12.2.4, 12.4.2), через которое горячие газы и дым выходят в дымовые обороты. Имеет, как правило, форму усеченного конуса.

Если горнило значительно уже ширины печи, то его ограждают стенками, в которых проделываются отверстия — прогары — для того, чтобы теплый воздух согревал наружные стенки печи.

Дверцы топочные (рис. 12.1.9) закрывают топочное отверстие во время горения топлива. При отсутствии зольника в нижней части дверец устраиваются поддувальные отверстия (рис. 12.1.7) или комфорка для свободного притока воздуха в топку из комнатного пространства. Приток воздуха регулируется задвижкой. Задвижка может применяться также вместо дверец, которые обычно крепят петлями.

В первой половине XIX в. стала широко применяться в голландских печах насадка (рис. 12.3.5): прежде чем попасть в обороты, горячий воздух проходит через булыжник, положенный на решетку, вделанную в свод топки. Насадка, аккумулируя тепло, позволяет уменьшить количество оборотов (рис. 12.3).

Чтобы комнатный воздух начал согреваться сразу после начала топки, устраиваются душники (рис. 12.4.3). Чугунная плита (рис. 12.4.4) внутри печи нагревается горячими газами и затем передает теплый воздух в комнату через специальный канал душника (рис. 12.4.5). Выходное отверстие канала закрывают и открывают по необходимости специальными заглушками (рис. 12.4.6). Душник изолирован от дымовых путей. Для постоянного движения воздуха в канале душника в нижней части печи (в шанцах) устраивают поддувало душника.

В печи может устраиваться специальный воздухоочистительный канал, называемый вентилятором.

Дымовые каналы внутри печи, посредством которых печной массив аккумулирует тепло, называются оборотами.

Прямые поперечные обороты, ящики, винты, горизонтальные обороты (рис. 13.1, 14.1.3, 14.2.2).

Вертикальные обороты, толкуны, колодцы (рис. 13.2, 14.3.3,	14.5.3).

Задние обороты (рис. 13.1.1, 13.2.1) — в тыльной части печи, передние обороты — примыкающие к лицевому фасаду печи (рис. 13.1.2, 13.2.2).

Начало винтовых оборотов, нижний оборот (рис. 13.1.3). Окончание винтовых оборотов, верхний оборот (рис. 13.1.4).

Угольный первый оборот — вертикальный.

Между толкунами — простенки, разгонки, перегородки, вертикальные плоскости (рис. 14.3.1, 14.5.1).

Между винтами — горизонтальные плоскости, перекрышка (рис. 14.1.1, 14.2.1).

Перекрышкой также называется верхняя плоскость печи, а также конструкция перекрытия печи (рис. 14.1.4, 14.3.4).

Подвертка, колено, поворот дыма — место, где движение дыма меняет свое направление (рис. 14.1.2, 14.3.2, 14.4.2).

Отделка.

В зависимости от материала отделки лицевой поверхности голландские печи могут быть:

— 	штучные (искусственный мрамор);

## —	штукатурные, оштукатуренные;

## —	штукатурные с лепниной;

## —	изразцовые или изразчатые;

—	металлические (железные, чугунные).

Наиболее распространенные — изразцовые.

Зеркала — наружные плоскости печи.

Изразцы рядовые, лекальные, фасонные.

Рядовые изразцы — основной тип, составляющий зеркала. Могут располагаться в зеркале печи линейно (рис. 10.2), либо вразбежку (рис. 10.1).

Фасонные — объемно-рельефные (балясины, арки, вазы и пр.).

Лекальные — составляющие ленточный профиль: карниз, цоколь, каминная доска.

Рядовые изразцы в дуговых печах — также дуговые (рис. 15.2), их изгиб характеризуется величиной «глубина дуги» (рис. 15.2).

Разновидность рядовых изразцов: угловые или наугольные, на сопряжении двух зеркал (рис. 15.3). Состоит из целой пластины (рис. 15.3.1) и половинки (рис. 15.3.2).

Рядовые по характеру лицевой поверхности — рельефные и плоские, поливные (с муравой) и неполивные (без поливы).

Поливные изразцы могут быть расписные (полихромные) и белые, без рисунка (монохромные), наиболее распространенный тип которых — каемчатый — поливные изразцы с контурной голубой каемкой.

Неполивные изразцы имеют гладкую лицевую поверхность терракотового цвета с шероховатой фактурой. После кладки печи во время отделочных работ зеркала окрашивают клеевыми составами в цвет стены. Неполивными изразцами в большинстве случаев облицовываются зеркала стеновых печей.

Изразец состоит из лицевой части — плитка, пластина (рис. 15.1.1, 15.2.2) и из румпы (рис. 15.1.2, 15.2.3). Два основных типа румпы: рюмочная (рис. 15.1, 15.2) и коробчатая (рис. 15.4).

В верхней и нижней частях румпы делаются отверстия (рис. 15.1.3), в которые вставляются вертикально гвозди. Румпы предварительно набивают глиной со щебнем. Скрепляются изразцы проволокой железной, жженой, скрученной вдвое, крепимой к гвоздям, и к брусковому железу по углам внутри печи, установленному вертикально.

Трубы.

Труба печная, дымовая, дымволок, дымопровод выводит в атмосферу дым и продукты горения (взвешенные), а также при помощи тяги (движение воздуха и газов в дымопроводах печи за счет разности давления и температуры наружной и интерьерной) способствует введению в горнило воздуха, необходимого для горения.

Трубы бывают коренные и некоренные (насадные). Второй тип труб применялся главным образом в деревянных домах, с опорой непосредственно на печь. Коренные трубы а каменных домах делаются внутристенными (стенными), в деревянных — на собственных, отдельных фундаментах. Внутристенные трубы могут быть: а) кирпичные; б) горшечные, керамические (в кладку заложенные трубы); в) чугунные и железные (также замурованные в кладку).

Нижняя, широкая часть трубы называется очельем.

Участок между печью и перекрытием называется шейкой печи (рис. 16.1.1). Ствол трубы — корпус на чердаке и над кровлей. На чердаке находится стояк (рис. 16.1.2), над кровлей — выдра (рис. 16.1.3), шейка (рис. 16.1.4) и оголовок (рис. 16.1.5). Утолщение трубы в районе перекрытия называется распушкой (рис. 16.1.6). Между распушкой и перекрытием — разделка (рис. 16.1.7).

Дымопроводные каналы, дымы — внутреннее пространство трубы. В одном стволе может быть несколько каналов — по числу печей, т. к. выведение дыма в один канал от двух и более печей — недопустимо.

Трубы с двойными стенками — делаются для изоляции тепла комнат.

Отверстие трубы — выход наружу дымопроводного канала из надкровельной части ствола.

Боров — горизонтальный, наклонный или в виде ползучей арки дымопровод на чердаке, проводящий дым из отдельно стоящей печи в общий ствол.

Колпак, трубный колпак, флюгарка — кровельные устройства над трубами для защиты от дождя. Могут быть подвижными и постоянными.

Внутри трубы могут быть уступы, нередко имеющие форму усеченного конуса.

Сопряжения трубы с кровлей: выдра — впадина на трубе, ступенчатый обратный уступ (рис. 16.1.3); распалубка — двускатный подход к трубе со стороны стока воды по кровле (рис. 16.2).

В трубах могут быть заложены связи — для улучшения прочностных качеств трубы. Иногда, особенно в очажных и каминных трубах, связи устраивают для копчения.

Для выгреба из трубы сажи при поворотах трубы, препятствующих свободному падению ядра, устраивают особые дверцы, называемые боковушками.

Для возможности регулирования силы тяги в печи предусматриваются и устраиваются задвижки или клапаны.

Для изоляции печи от трубы после окончания топки в последнем нагревательном обороте или в дымовой трубе устраиваются вьюшки (заслонки).

Устройство печи может быть во вьюшку (рис. 15.4) (нисходящее направление дыма), либо под вьюшку (рис. 16.3) (восходящее направление). Устройство во вьюшку — предпочтительное, под вьюшку устраивают в крайнем случае, когда у печи нет коренных труб. В этом случае в трубе на чердаке следует устраивать еще одну вьюшку.

Семерик — вьюшка семи вершков в диаметре, применялась в русских печах.

Шестерик — вьюшка шести вершков в диаметре, применялась б голландских печах.

Вьюшка состоит из:

1)	кольца или рамки (рис. 16.5.1),

2)	блинка или тарелки (рис. 16.5.2).

3)	крышки (рис. 16.5.3).

Доступ к вьюшке осуществляется через трубные дверцы.

# СЛОВНИК

Термин

Блинок вьюшки

Боковушки в трубе

Боковые стенки в трубе

Боковые стенки топки

Боров

Брус деревянный основания

Вентилятор в печи

Винты

Выдра

Высота топки

Выходное отверстие канала душника Вышина топки

Вьюшка

Глубина дуги дуговых изразцов Глубина топки

Горизонт горнила

Горнило

Дверцы топочные

Длина топки

Душник

Душник калорифера

Дымоволок

Дымовые каналы

Дымоприемник пирамидовидный Дымопровод

Дымопровод калорифера

Дымы

Жаровня

Заглушка душника

Задвижка

Задвижка в трубе

Закраина калорифера

Заплечики

Заслонка

Заслонка камина

Зеркало камина

Термин

Зеркало неполивное стеновое

Зеркало печи боковое

Зеркало печи восточное

Зеркало печи западное

Зеркало печи кирпичное

Зеркало печи лицевое

Зеркало печи северное

Зеркало печи южное

Зеркало стеновое

Зеркало стеновое изразчатое

Зеркало стеновое неполивное

Зеркало стеновое поливное

Зольник

Изразец белый

Изразец без поливы

Изразец без рисунка

Изразец дуговой

Изразец каемчатый

Изразец лекальный

Изразец линейный

Изразец монохромный

Изразец наугольный

Изразец неполивной

Изразец поливной

Изразец полихромный

Изразец расписной

Изразец рельефный

Изразец рядовой

Изразец с муравой

Изразец угловой

Изразец угольный

Изразец фасонный

Изразцы вразбежку

Каналы

Калорифер

Калорифер духовой

Калорифер водяной

Калорифер воздушный

Калорифер паровой

Калорифер пневматический

Камера калорифера тепловая

Камин

Камин объемный

Камин под колпаком

Камин стеновой

Канал воздухопроводящий

Канал душника

Канал дымовой

Канал дымопроводный

Канал теплопроводный

Каналы опенка

Карниз печи

Кирпичная разделка

Клапаны в трубе

Кожух железный

Колено

Колпак трубный

Колпак подвижной

Колпак постоянный

Колодцы

Колосник

Кольцо вьюшки

Комелек

Комфорка

Короб железный

Короб калорифера

Котел калорифера

Крагштейны

Кронштейны

Крышка вьюшки

Лепнина

Насадка

Начало винтовых оборотов

Низ топки

Оборот верхний

Оборот нижний

Оборот первый вертикальный

Оборот первый угольный

Обороты дымовые

Обороты вертикальные

Обороты винтовые передние

Обороты горизонтальные

Обороты задние

Обороты передние

Обороты поперечные прямые

Оголовок трубы

Окончание винтовых оборотов

Опечек

Основание висячее

Основание коренное

Основание печи

Отверстие камина

Отверстие канала выходное

Отверстие поддувальное

Отверстие румпы

Отверстие топочное

Отверстие трубы

Очелье

Перегородка

Перекрышка

Печь автономная

Печь высокой теплоемкости

Печь во вьюшку

Печь голландская

Печь железная

Печь изразчатая

Печь изразцовая

Печь калориферная низкой теплоемкости

Печь калориферная повышенной теплоемкости

Печь комнатная

Печь кухонная

Печь металлическая

Печь наугольником

Печь низкой теплоемкости

Печь объемная

Печь окрашенная

Печь оштукатуренная

Печь под вьюшку

Печь прямоугольная среди-стенная

Печь прямоугольная угловая

Печь с нишей

Печь с наплавом

Печь стеновая

Печь угловая диагональная

Печь угловая прямая

Печь Утермарковская

Печь чугунная

Печь шведская

Печь штукатурная

Печь штучная

Пластина изразца

Пластина изразца целая

Плита чугунная

Плитка изразца

Плоскость вертикальная

Плоскость горизонтальная

Плоский изразец

Поверхность топки верхняя

Поверхность топки нижняя

Поворот дыма

Под

Подвертка

Под глухой

Под решетчатый

Поддувало

Поддувало душника

Поддувало калорифера

Поддувальное отверстие

Подкосы

Подмога

Под топки

Полка каминная

Полка каминная печи

Половинка углового изразца

Полоса железная

Полоса накосная

Прибор каминный

Прогары

Продушина камина

Прослойка

Прослойка воздушная

Прослойка войлочная

Прослойка кирпичная

Разгородки Разделка

Разделка воздушная

Разделка войлочная

Разделка кирпичная

Рама зеркала печи контурная

Рама вьюшки

Распалубка

Распушка трубы

Решетка

Румпа изразца

Румпа коробчатая

Румпа рюмочная

Свод топки

Своды нижележащих этажей

Свод угловой

Связи в трубе

Семерик

Ствол трубы

Стена отдельная

Стенка топки боковая

Стенка топки задняя

Столбы, перекрытые арками

Столбы, перекрытые сводом

Стояк трубы

Стулья деревянные

Таган

Тарелка вьюшки

Теплопровод

Толкуны

Топка

Топка калорифера

Топка камина

Тромпы

Труба внутристенная

Труба горшечная

Труба дымовая

Труба дымовая камина

Труба дымовая печи

Труба калорифера духовая

Труба калорифера теплопроводная

Труба керамическая

Труба кирпичная

Труба коренная

Труба насадная

Труба некоренная

Труба печная

Труба с двойными стенками

Труба стенная

Труба чугунная

Трубные дверцы

Туша жаровая

Тяга

Узел затопочный

Устье

Флюгарка

Фундамент

Фундамент сплошной

Фундамент-стена

Хайло

Целая пластина изразца

Цоколь печи

Часть печи нижняя

Четверка холодная

Чугунная плита душника

Шанцы

Шейка печи

Шейка трубы

Шестерик

Ширина топки

Экран каминный

Ящик

3. ПОЛЫ

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

Виды полов

По материалу полы в XVIII—XIX вв. разделялись на две большие группы: теплые (деревянные) и холодные или минеральные (из камня, кирпича, мозаичные, чугунные, глиняные и пр.).

Деревянные полы могли быть черными и чистыми.

Черными назывались конструкции наката, на который наносилась смазка, они носили также название подборов, наборов (рис. 17.11). Чистые или верхние полы или настилы (настилка) устраивали в верхней части перекрытия (рис. 17.1.2).

Двойные полы (рис. 17.1) — при одновременном наличии в конструкции перекрытия черных и чистых полов. Одинарные полы (рис. 17.2) — только чистые, их могли настилать в холодных помещениях в нижних этажах. Черными полами можно считать подборы только в тех случаях, когда они и конструкции потолка автономны, т. е. потолок — подшивной. Когда с нижней плоскостью балки он составляет одновременно плоскость потолка, их лучше называть накатом.

В современном звучании семантика понятий «чистые и черные полы» несколько сместилась. Эти термины соотносятся к двуслойным полам, где черный пол (основание) — это нижний слой, по которому непосредственно настилается чистый пол или одежда.

Черные полы состоят из досок или пластин, уложенных в определенном порядке по черепному бруску (рис. 17.1.3) или нижнему черепу балки. Сверху укладывается смазка. В первых этажах черные полы в XVIII в. могли делаться из толстых досок или горбылей, приконопаченных мхом. В банях и ретирадах требовалась тщательная притеска досок, продорожение, осмоление, а также проконопачивание швов.

Чистые полы.

Чистые деревянные полы подразделялись на плотницкие (плотничные) и столярные. Плотничные полы изготавливались из досок.

Столярные полы могли быть щитовыми и паркетными.

Любой из видов полов мог быть с фризом, такие полы назывались фризовыми (во фриз или в раму).

Плотничные полы

Синонимы: плотничная настилка, простые плотничные полы, дощатый простой настил.

Изготовляются из досок или пластин (рис. 17.3). Ограничивающие поверхности досок и пластин пола: верхняя (лицевая) поверхность (рис. 17.3.1), нижняя (тыльная) поверхность (рис. 17.3.2), боковые кромки (кромки) (рис. 17.3.3), торцевые кромки (торцы, концы) (рис. 17.3.4).

Доски плотничного пола — настилаются с соединением в шпунт, в полдерева (в четверть), в рейку. Гладкие соединения: притеска (топором), прифуговка (фуганком). Между балок, в шахматном порядке устраивают шипы (вставные шипы, потайные шипы).

После годичной усушки полы доводят двояко: 1) в образовавшиеся щели забивают рейки; 2) более рациональный прием: доски, первоначально лишь слегка наживленные, отделяют от основы, сплачивают посредством клиньев и вновь основательно прибивают гвоздями. В пороховых погребах вместо железных гвоздей использовали деревянные нагели.

Когда в наличии имеются лишь короткие и узкие доски, полы настилают «в елку» (рис. 17.4).

При большой длине помещений делались фризовые плотничные полы (во фриз, в раму, в рамку). Для этого вдоль торцов с одной или с двух сторон комнаты настилали доски перпендикулярно доскам пола (рис. 17.5, 17.6), соединяя их в четверть, в шпунт, и гребень или притесывая. Фриз поперечный мог делаться не только по сторонам комнаты, но и в средней части, где он назывался средниковым. Фризы различают торцевые и контурные (рис. 17.7). Торцевые могут быть двусторонними (рис. 17.5), либо односторонними (рис. 17.6).

Дощатые щитовые полы.

Делаются щитами, из двух или трех досок (рис. 17.10), посаженных на шпонку (рис. 17.11) (шпонтку) и на клей. Доски щита прифуговываются. Щиты настилаются, как дощатые полы, поперек балок по ватерпасу, кромки щитов прифуговываются. Щиты между собой соединяются вставными шипами (шипами, клиньями, потайными шипами; рис. 17.3.5).

Как правило, щитовые полы делают во фриз (в раму, в рамку). Фриз в средней части комнаты называется средниковым (рис. 17.8, 17.9). Поскольку фриз настилается вдоль балок, для него устраивается специальная конструкция основания фриза.

Фриз и доски пола соединяют, вводя гребень торцов досок в шпунты фриза, либо в нижние четверти фриза. Фризы также настилаются из щитов на шпонках.

Сплачиваются столярные щитовые полы так же, как и плотничные дощатые.

## Паркетные полы.

Различаются два вида щитовых паркетов: наборный щитовой паркет и штучный (сосновый) щитовой паркет.

## Наборный щитовой паркет (щитовой паркет с клепкой, дубовые паркеты, цветные паркеты, паркет обыкновенный, рис. 18.1) состоят из фундаментов и наклеенной по ним клепки, из дуба или других твердых пород (рис. 18.1).

## Паркет штучный щитовой (сосновый, простой, штучный) состоит из одного лишь фундамента (соснового, лиственного) без клепки. Контурные обвязки штучного паркета соединяются в ус (рис. 18.2).

Фундамент штучного паркета — филенчатый (рис. 19.4) или на шпонках (рис. 19.5).

Паркеты щитовые могут иметь фризы, а могут примыкать к стенам без фриза. Основание фриза — щит: либо филенчатый (рис. 18.3), либо на шпонках (рис. 19.5).

Фризы в паркетных полах могут быть наборными (с клепкой), либо дощатыми — из продольных досок или щитов.

Основные типы рисунка наборного паркета:

## —	квадра продольная (рис. 18.5);

## —	квадра диагональная (рис. 18.6);

## —	кирпич, кирпичник, елка (рис. 18.7);

—	сайка, ромб (рис. 18.8);

## —	ромб и квадра;

## —квадра и параллелограмм;

## —	прямоугольник и параллелограмм;

## —	решетка (квадрат и рейка вдоль щита) продольная;

—	решетка диагональная;

—	плетенка продольная (рис. 19,1, 19.2);

—	плетенка диагональная (рис. 19.3), корзинка.

Щит паркетный.

Состоит из фундамента в штучных паркетах и из фундамента и клепки в наборных паркетах. Различаются еще фризовые щиты наборного паркета. В XVIII-XIX вв. щиты могли называться штуками. Щиты могли быть неполными не только в бесфризовых паркетах, но и при наличии фриза. Такие неполные щиты, обусловленные несоответствием габаритного модуля щита и размеров комнаты, называются доборами. Доборы делаются фигурными в случае усложненной конфигурации комнат, например, у печей. В помещениях круглых или овальных в плане щиты могут быть криволинейными в плане (центральный щит и по периметру комнаты).

Фундамент.

Конструктивная основа паркетного щита. В штучном паркете фундамент и щит — синонимы.

Филенчатый фундамент состоит из обвязки и филенок. Обвязка по периметру (рис, 19.4.1) — контурная обвязка, промежуточная, средняя называется средником, если средника два и они взаимно перпендикулярны, то они могут называться крестом, крестовиной, крестовым средником (рис. 19.3). Контурные обвязки соединены между собой в одинарный прорезной шип, на клею и нагелях. Средники между собой и контурной обвязкой соединяются в шип и гнездо. Филенчатые заполнения (рис. 19.2), филенки состоят из отдельных досок или пластин, их взаимная ориентация в соседних ячейках при крестовом среднике — перпендикулярна. Филенки соединяются с обвязочными брусками в шпунт и гребень (рис. 20.1, 20.2). Скошенная внутрь кромка контурной обвязки называется кромкой фундамента или кромкой щита (рис. 19.1).

Фундамент на шпонках состоит из досок, сплоченных на шпонках (рис. 20.5). На шпонках могут быть как рядовые паркетные щиты, так и фризовые или доборы.

Клепка.

На сегодняшний день это установившийся термин для обозначения наклеенных на фундамент фрагментов из твердого и цветного дерева толщиной около 12 мм. В XIX веке клепку называли фанерами, реже шпоном или штуками, иногда небольшими угольниками или квадратцами. Клепка по технологии изготовления бывает пиленой и колотой. Колотая считается предпочтительней.

Клепка, которую наклеивают при сборке в местах соединения щитов, называется заделочной клепкой, крайней клепкой, контурной клепкой (в XIX в. — крайние фанеры) (рис. 20.1.1). Места на щите, заклеенные заделочной клепкой, называются заделками крайними, заделками контурными (рис. 20.1.2).

Сопряжения фразовой и паркетной части пола отмечаются разделкой (граничная клепка вдоль соединения) или жилкой (рис. 20.2) (узкая полоска мореного дуба). Разделка и жилка обычно вход>т в состав фризового щита.

Плинтус.

До середины XIX в. плинтусом называлась доска на ребро (дощатый плинтус, рис. 2.3), набитая вдоль стены над полом с отобранной калевкой в верхней части, называемой гуртиком (рис. 20.3.1).

Типы гуртиков: каблук, выкружка, фаска, четвертной вал с выкружкой, четвертной вал.

Такой плинтус применился при всех видах полов — как паркетных, так и дощатых. Во второй половине XIX века высокие, дощатые плинтусы стали применяться при дощатых и щитовых полах, а при паркетных начали делать низкие плинтусы (рис. 20.4), так называемые галтельные плинтусы или галтели. Высокие плинтусы прибивались к пробкам в стенах, галтели — к полу.

Крепление полов.

Дощатые и щитовые полы прибивали к балкам костыльковыми гвоздями (без шляпки, в форме костыля). Паркетные щиты прибивали к обрешетке обычными брусковыми гвоздями.

Во второй половине XIX в. при креплении паркетных щитов могли применять шурупы (в то время их называли винтами).

Основания.

Основаниями называются конструкции, несущие полы. В междуэтажных перекрытиях это балки или своды. В нижних этажах, где пол находится над грунтом, конструкции основания обычно столбы каменные или кирпичные, по которым проложены брусковые переводы, а по ним — балки. Балки заведены в зуб или сковородень между вторым и третьим венцами (чтобы не ослаблять окладной венец) или в кладку.

Под паркеты подводилась обрешетка (решетка, подрешетка) дощатая с частотой в 1 аршин (71 см) по осям. Элементы обрешетки называются обрешетины, решетины.

Вентиляция

—	важнейшее условие долговечности деревянных конструкций. Для вентиляции подпольного пространства нижних этажей делали продушины — не только в цоколе, но и во внутренних стенах, для сквозного движения воздуха. Продушины (продухи, отдушины) на зиму закрывали двойными крышками, между которыми была солома или сено.

В полах междуэтажных перекрытий по углам делали вентиляционные отверстия, закрываемые решетками (при паркетных полах — латунными, при дощатых — железными).

Во второй половине XIX в. стали делать вытяжки из подполья: из отверстия, проделанного в стене под полом, по вытяжным каналам воздух выходил в печь или в трубу. Если вытяжка была направлена в печь, во время топки вытяжной канал перекрывали вьюшкой или заслонкой.

Холодные полы.

По материалу холодные полы подразделяются на: штучные (состоящие из отдельных элементов), и набивные монолитные, цельнолитые.

Штучные холодные полы:

керамические, которые в свою очередь могут быть плиточными или кирпичными;

кирпичные могли выстилаться плашмя (на плашку) или на ребро;

рисунок кирпичных полов: ребриком, в шашку, в елку;

каменные, которые выстилались обработанными лещадными плитами (естественного происхождения) или лещадками.

Набивные полы.

Глиняные;

Цементные; разновидность цементных полов: мозаичные или тераццо.

Гипсовые.

Во второй половине XIX в. стали распространяться асфальтовые и ксилолитовые полы.

# СЛОВНИК

Термин

Балка

Брусок обвязочный

Брусок черепной

Вал четвертной

Вал четвертной с выкружкой

В гребень

Вентиляция

Выкружка

Выстилка в ёлку

Выстилка в шашку

Выстилка на ребро

Выстилка плашмя

Выстилка ребриком

Вытяжка из подполья

Вьюшка

Галтель

Гвоздь брусковый

Гвоздь костыльковый

Гребень торцов досок

Гуртик

Добор

Добор фигурный

Доска

Елка

Жилка

Заделка контурная

Заслонка

Каблук

Канал вытяжной

Квадра диагональная

Квадра и параллелограмм

Квадра продольная

Кирпич

Кирпичник

Клепка

Клепка заделочная

Клепка колотая

Клепка контурная

Клепка крайняя

Клепка пиленая

Клинья

Конструкция основания фриза

Корзинка

Крест

Крестовина

Кромка

Кромка торцевая

Термин

Кромка щита

Кромка фундамента

Кромки боковые

Крышка продуха

Лещадки

Набор

Нагель

Нагель деревянный

Накат

Настил

Настил дощатый простой

Настилка

Настилка плотничная

Обвязка контурная

Обвязка фундамента

Одежда

Обрешетка

Обрешетина

Осмоление

Основание

Основание пола

Основание фриза

Отверстие вентиляционное

Отдушина

Паркет бесфризовый

Паркет дубовый

Паркет наборный щитовой

Паркет обыкновенный

Паркет простой щитовой

Паркет сосновый щитовой

Паркет цветной

Паркет штучный щитовой

Паркет щитовой с клепкой

Перевод брусковый

Пластина

Плетенка диагональная

Плетенка продольная

Плинтус

Плинтус галтельный

Плинтус дощатый

Плинтус низкий

Плита лещадная

Поверхность досок и пластин

ограничивающая

Поверхность пола верхняя

Поверхность пола лицевая

Поверхность пола нижняя

Поверхность пола тыльная

Пол асфальтовый

Пол верхний

Пол гипсовый

Пол глиняный

Пол двойной

Пол деревянный

Пол керамический

Пол кирпичный в елку

Пол кирпичный в шашку

Пол кирпичный на плашку

Пол кирпичный на ребро

Пол кирпичный ребриком

Пол минеральный

Пол мозаичный

Пол монолитный

Пол набивной

Пол одинарный

Пол паркетный

Пол плиточный

Пол плотницкий

Пол плотничный во фриз

Пол плотничный в раму

Пол плотничный в рамку

Пол тераццо

Пол фризовый

Пол холодный

Пол штучный

Пол цельнолитой

Пол цементный

Пол черный

Пол чистый

Пол щитовой дощатый

Притеска

Прифуговка

Пробка

Продорожение

Продух

Продушина

Проконопачивание

Прямоугольник и параллелограмм Разделка

Решетина

Решетка

Решетка вентиляционная

Решетка диагональная

Решетка железная

Решетка латунная

Решетка продольная

Ромб

Ромб и квадра

Сайка

Свод

Смазка

Соединение гладкое

Сплачивание

Средник

Средник крестовый

Столб каменный

Столб кирпичный

Торец

Фанера

Фанера крайняя

Фаска

Филенка фундамента

Фриз дощатый

Фриз контурный

Фриз наборный

Фриз средниковый

Фриз торцевой двухсторонний

Фриз торцевой односторонний

Фриз щитовой

Фриз дощатый

Фриз наборный

Фриз паркетный

Фриз с клепкой

Фундамент

Фундамент на шпонках

Фундамент филенчатый

Фундамент щитовой

Череп балки нижний

Четверть фриза нижняя

Шип вставной

Шип потайной

Шпон

Шпонка

Шпонтка

Шпунт фриза

Штука

Шуруп

Щит

Щит дощатый

Щит криволинейный в плане

Щит на шпонку

Щит неполный

Щит паркетный

Щит фризовый

Щит фризовый на шпонках

Щит фризовый филенчатый

## 4.	КАРНИЗЫ

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

Карниз, выпуск, увенчание, венец — архитектурный элемент в верхней части стены. В ордерной системе является частью антаблемента, но термин может употребляться и в значении «антаблемент». В этом случае он приобретает приоритетное право применения в случае неполного антаблемента, когда архитрав отсутствует (рис. 22, 23.1, 24, 27.1).

Антамблемент, антаблеман, отбор, обвершка — венчающая часть ордера, горизонтальная, с опорой на колонны. Разделяется на три части: карниз (рис. 21.1), фриз (поле; рис. 21.2), архитрав (переклад; рис. 21.3).

Карниз, антаблемент может быть наружным (фасадным) или внутренним (интерьерным). Наружный карниз может носить также название гзимс, гзымз, гзимз, гзымс. Гзимс также может иметь значение части карниза, его отдельного элемента или, по терминологии XVIII—XIX вв. — члена карниза.

Наружные карнизы предназначены для защиты стены от атмосферных осадков, подразделяются на софитные и ступенчатые. Софитные — рис. 21, 22, 23.1, 23.3 — с развитой выносной частью, выдержанные в классицистических традициях даже в тех случаях, когда ордер отсутствует. Ступенчатые карнизы традиционно восходят к карнизам XVII века, делаются из простого или частью профилированного лекального кирпича, обладают незначительным выносом (рис. 23.2). Наружные карнизы софитного типа состоят из двух главных частей: поддерживающая часть, поддерживающий гзимс (рис. 22.1) и венчающая часть (свес, относ, венчающий гзимс, спуск, вынос, карнизная плита; свешивающаяся часть, выносной элемент, висячая часть). Поддерживающая — нижняя часть карниза, венчающая, выносная — верхняя. В монументальных, развитых карнизах, особенно при наличии ордера, карниз содержит еще и промежуточную часть слезник (корона, рис. 21.3).

В состав слезника входят капельник (рис. 21.4) и выемка (рис. 21.5) (съемец), которые составляют софит карниза. При отсутствии слезника софитом называется нижняя плоскость венчающей части.

Карнизы могут быть простыми (рис. 23.1) и сложными (рис. 21, 22). Сложные в своем составе содержат модульоны (рис. 21.6) (модильоны, модиллионы), плоские модульоны 1-ой пол. XIX в. — мутулы (рис. 22.3) и дентикулы (рис. 21.7) (зубцы, зубчики). Пространство между дентикулами — выемка, промежуток (рис. 21.8).

По материалу карнизы могут быть белокаменными, кирпичными (или комбинированными, в верхней части которых — известняк, в нижней — кирпич), деревянными и штукатурными (тянутыми либо лепными). В кирпичных карнизах устраивались угловые белокаменные блоки — для прочности конструкции, профилировка которых в то же время служила маяками для последующего оштукатуривания кирпичной части карниза.

В конструкции кирпичного и белокаменного карниза может быть применено полосовое железо, связи. В конструкции деревянного карниза основные элементы — палец (рис. 22.3.1) (горизонтальный, крепимый к стене) и кобылка (наклонная, крепимая к стропилам, рис. 23.3.2).

Отдельные элементы профилировки — обломы, профили.

Самый большой карниз фасада — главный, венчающий карниз. Остальные карнизы принимают название объема, на котором они применены: карниз мезонина, карниз слухового окна, карниз апсиды, карниз галереи.

В наклонных сторонах фронтона обычно полный карниз, соответствующий венчающему, в горизонтальной части — неполный карниз.

Внутренние карнизы подразделяются на штукатурные, деревянные прибивные и рисованные по бумаге. Штукатурные, в свою очередь, бывают софитные (в ордерных традициях, по ордерной схеме, рис. 24.1, 25) и галтельные (рис. 24.2) (в основе — крупная выкружка). Разновидности: галтель в четвертях (рис. 24.3), галтель с фризом (рис. 24.4).

Как и наружный, внутренний карниз софитного типа содержит в своем составе поддерживающую (рис. 25.1) и венчающую части (рис. 25.2), может содержать слезник (корону рис. 25.3), капельник (рис. 25.4), съемец (выемку, рис. 25.5). Главный признак софитного карниза — софит. Галтель больших размеров называется паддугой (поддугой). Паддуга натуральная, реальная (рис. 26) — в сводчатых помещениях. Паддуга ложная (рис. 25.7) — при плоских перекрытиях, когда галтель имитирует подъем свода.

Остановами (рис. 28.1) называются утолщения в тех случаях, когда пространственная ситуация требует резко оборвать карниз: при подходе к проемам, на лестницах.

## Деревянный прибивной карниз (деревянная галтель) представляет собой либо наличник, либо перевернутый плинтус, применяется в деревянных домах как в парадных, так и в жилых комнатах в тех случаях, когда окантованная поверхность сруба и потолок — не отделаны (рис. 28.2).

# СЛОВНИК

Термин

Антаблеман

Антаблемент

Архитрав

Блок карниза угловой

Венец

Висячая часть

Выемка

Вынос

Выпуск

Галтель в четвертях

Галтель с фризом

Гзимс

Гзимс венчающий

Гзимс поддерживающий

Гзимз

Гзымз

Гзымс

Дентикулы

Железо полосовое

Зубцы

Зубчики

Капельник

Карниз

Термин

Карниз апсиды

Карниз белокаменный

Карниз венчающий

Карниз внутренний

Карниз внутренний галтельный

Карниз внутренний софитный

Карниз внутренний штукатурный

Карниз галереи

Карниз главный

Карниз деревянный

Карниз деревянный прибивной

Карниз интерьерный

Карниз кирпичный

Карниз комбинированный

Карниз лепной

Карниз мезонина

Карниз наружный

Карниз наружный софитный

Карниз наружный ступенчатый

Карниз неполный

Карнизная плита

Карниз полный

Карниз простой

Карниз рисованный по бумаге

Карниз сложный

Карниз слухового окна

Карниз тянутый

Карниз фасадный

Карниз штукатурный

Кобылка

Корона

Модиллион

Модильон

Модульон

Обвершка

Облом

Останов

Отбор

Относ

Паддуга

Паддуга натуральная

Паддуга ложная

Паддуга реальная

Палец

Переклад

Поле

Промежуток

Профиль

Свес

Связь

Слезник

Софит

Спуск

Съемец

Увенчание

Фриз

Часть карниза венчающая

Часть карниза висячая

Часть карниза поддерживающая

Часть карниза свешивающаяся

Член карниза

Элемент

Элемент выносной

5.	ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

Металлическая арматура, приборы, фурнитура, приспособления, оковка, скобунка. Приборы и металлические приспособления служат для крепления и фиксации створных оконных переплетов. (Подъемные переплеты лишены скобянки). Как правило, изготовляются из металла: железа, чугуна, меди, латуни, бронзы.

Основные виды приборов:

—	петли,

—	ручки,

—	завертки, завертыши, балансики,

—	задвижки, шпингалеты,

—	ветровые крюки,

—	остановы.

Петли — шарнирные приборы, которыми крепят переплет к коробке и которые позволяют открывать и закрывать рамы, вращая их вокруг одной оси. По способу крепления различают: пяточные, вколотные, врезные, накладные петли. Пяточные— не в боковом, а в верхнем и нижнем обвязочных брусках (рис. 29.1).

Вколотные, вбивные, коленчатые вбиваются в кромку петлевой обвязки (рис. 29.1).

Врезные врезаются в кромку и привертываются шурупами (рис. 29.3, 29.4). Накладные петли крепятся на лицевой поверхности обвязки (рис. 29.2). Винтовые петли, петли на винтах— с резьбой внутри полушарнира, благодаря которой створка закрывается самостоятельно. Накладные петли применяли на наружных ставнях, петли на подставах, на крюках, на переплетах и ставнях без коробок.

По конструкции петли подразделяются на шарнирные и полушарнирные. У полушарнирной петли два членения (рис. 29.4, 30.3, 30.4), у шарнирной — три и более (рис. 29.2, 29.3, 30.2).

Цилиндрические части петель — бауты, которые состоят из стержня (рис. 29.3.1) и трубки (рис. 29.4.1), плоские или коленчатые части петель — карты (рис. 29.2.1, 29.3.2, 30.2.1).

Для наружных одностворных ставен в стену закладываются подставы (подпятники), скобы (рис. 30.1). На створках ставен — поперечные задвижки, накладки, крюки.

Ручка створных рам XVIII века — кольцо (рис. 31.1), либо шарнирная скоба (рис. 31.2).

Ручки створных рам в первой половине XIX в. — костылькового типа (рис. 31-33) (костыли, костыльки), во второй половине XIX в. — скобы (рис. 34).

Костыли двусторонние, симметричные или Т-образные различались нескольких типов (рис. 31.3, 31.4, 32). Основные — трубчатые (цилиндрические; рис. 31.3) и дуговые (крючковые; рис. 31.4). Помимо них применялись костыли граненые (рис. 32.1), лотковые (рис. 32.2) и У-образные (рис. 32.3). Во второй трети XIX в. был широко распространен валик или колбаска (рис. 32.4). В это же время стали популярными асимметричные, односторонние или Г-образные костыли (рис. 33.1). В комплект костыльковой ручки входят: собственно костыль, гайка четырехгранная (рис. 33.2) и личина с шипами (рис. 33.3). Задвижки бывают продольные и поперечные.

Продольные крепятся вдоль притворной обвязки правой створки (иногда называются шпингалетами или автономными шпингалетами; рис. 35.2). При наличии в окне фрамуги верхний шпингалет фиксируется колпачком (рис. 35.1), нижний — наугольной пластиной, планкой, пробоем (рис. 35.3). Если фрамуга отсутствует — верхний и нижний фиксаторы — пробои. Стержень, засов задвижки — в 1-ой половине XIX в. — гранный, граненый, четырехгранный (рис. 35.2.1) крепится к шпингалетной планке (рис. 35.2.2) хомутиками, скобами (рис. 35.2.3) приводится в движение ручкой (рис. 35.2.4). Тыльный хомутик носит также название пятки, пяточного колпачка (рис. 35.2.5). Может быть глухим (рис. 35.2.5) или сквозным. Шпингалеты, раздвижные шпингалеты — продольные задвижки во всю высоту створки (рис. 35.4), приводятся в движение ручкой (рис. 35.4.1) в средней части при помощи механизма, размещенного в шпингалетной коробке (рис. 35.4.2).

Задвижки малые поперечные предназначены для фиксации фрамуг и зимних рам. Могут быть врезными и накладными. В форточках и односторонних переплетах применялись завертки (завертыши) и балансики. Завертки могут быть врезными (рис. 36.1) или накладными (рис. 36.2), балансики — только накладными.

Ветровые крюки (крючки) — крепимые на заглушинах коробки, фиксируют переплет на петлю, пробой, ввинченную в кромку петлевого обвязочного бруска.

Ветровые крюки бывают одинарными (рис. 31.1—37.3) — для летних створок и двойными (рис. 37.4) — для внутренних и наружных створок, отворяемых в разные стороны. В 1-ой пол. XIX в. они прямоугольны по форме (рис. 37.1), иногда с развитой концевой частью (рис. 37.2), во 2-ой пол. XIX в.— клиновидны (рис. 37.3, 37.4).

Остановы оконные применяются как ограничители для рам, отворяющихся внутрь.

Для фиксации подъемных рам в XVIII — начале XIX вв. применялись подставки, позже — отвесы или противовесы, спрятанные в массиве коробки или стены. Для крепления конструкций рам применялись гвозди, шурупы, наугольники. Наугольники, угольники, треугольники, накладки накладывались на углы рам для придания им жесткости.

Прислонные коробки крепились ершами (заершенные гвозди, закрепы заершенные, железные гвозди) — заостренные стержни с насечным острием с одной стороны и круглым плоским окончанием с другой, с отверстием для гвоздя.

Стекла крепились в четвертях проволочными шпильками.

СЛОВНИК

Термин

Арматура металлическая

Балансик

Баут петли

Валик

Гайка железная

Гайка четырехгранная

Гвоздь заершенный

Ерши

Завертка

Завертка врезная

Завертка накладная

Завертыш

Задвижка

Задвижка малая поперечная

Задвижка поперечная

Задвижка поперечная ставень

Задвижка поперечная врезная

Задвижка поперечная накладная

Задвижка продольная

Закрепа заершенная

Засов задвижки

Засов задвижки граненый

Засов задвижки гранный

Засов задвижки четырехгранный

Карта петли

Колпачок

Колпачок пяточный

Кольцо

Коробка шпингалетная

Костылек

Костыль

Костыль асимметричный

Костыль валик

Костыль граненый

Костыль Г-образный

Костыль двусторонний

Костыль дуговой

Термин

Костыль «колбаска»

Костыль крючковый

Костыль лотковый

Костыль односторонний

Костыль симметричный

Костыль Т-образный

Костыль трубчатый

Костыль У-образный

Костыль цилиндрический

Крюк ветровой

Крюк ветровой двойной

Крюк ветровой клиновидный

Крюк ветровой одинарный

Крюк ветровой прямоугольный

Крюк ставень

Крючок ветровой

Личина с шипами

Накладка

Накладка ставни

Наугольник

Оковка

Останов

Отвес подъемных рам

Петля

Петля вбивная

Петля ветрового крюка

Петля винтовая

Петля вколотная

Петля врезная

Петля коленчатая

Петля на винтах

Петля накладная

Петля на крюках

Петля на подставах

Петля полушарнирная

Петля пятниковая

Петля пяточная

Петля шарнирная

Планка

Планка задвижки

Планка шпингалетная

Подпятник

Подставка подъемных рам

Подстав

Пластина наугольная

Поперечные задвижки ставень

Прибор

Приспособления

Пробой

Пробой ветрового крюка

Противовес подъемных рам

Пятка задвижки

Ручка

Ручка задвижки

Ручка-кольцо

Ручка раздвижного шпингалета

Ручка — шарнирная скоба

Скоба

Скоба задвижки

Скоба шарнирная

Скобянка

Стержень гранный

Стержень задвижки

Стержень четырехгранный

Треугольник

Трубка петли

Угольник

Фиксатор-пробой

Фурнитура

Хомутик глухой

Хомутик задвижки

Хомутик сквозной

Хомутик тыльный

Шпингалет

Шпингалет автономный

Шпингалет верхний

Шпингалет нижний

Шпингалет раздвижной

Шпилька проволочная

Шуруп

## 6.	ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

Скобянка, скобяные изделия, металлические приборы, скобяные приборы — прикрепляемые различными способами к створкам, коробкам, откосам для того, чтобы их можно было затворять и отворять.

Оковки, поковки — скобянка, изготовленная кузнечным способом.

Основные из них для филенчатых дверей: петли, замки, ручки, задвижки.

Замок — приспособление, металлический прибор для запирания ключом. Обязательным условием замка, отличающим его от всех остальных типов запоров, является наличие ключа.

Типы:

—	висячий;

—	накладной (коробчатый, английский);

—	врезной (внутренний, французский);

Висячий замок состоит из дужки (рис. 38.1.1) и коробки (рис. 38.1.2). Навешивается в отверстия скоб (рис. 38.2.1), накладок, ушек (рис. 38.2.2), пробоев, крепимых к полотнищу и к притолоке (рис. 38.2).

Накладной замок состоит из коробки замка (рис. 38.3) и запорной коробки (рис. 38.4), которая иначе называется встречной коробкой, встречей. В одностворных дверях встреча полая внутри, при двустворных может содержать в себе механизм для приведения в движение шпингалетов. В этом случае встреча может носить название шпингалетной коробки (рис. 38.5), или коробки раздвижного шпингалета.

Врезной замок состоит из корпуса замка (рис. 39.11) и запорной планки (рис. 39.13). Корпус состоит из замковой коробки (рис. 39.11) и замочной планки (рис. 39.12).

Механизм замка приводит в движение два засова: косой (рис. 39.14) и прямой (рис. 39.1.5). Косой засов движется фалевой (поворотной) ручкой (рис. 39.1.6), прямой — ключом.

Во второй половине XIX в. фиксация створки может производиться не косым засовом, а валиком (катком).

Обычно механизм прямого и косого засова совмещены в одной замковой коробке, комбинированной. Встречаются автономные варианты внутренних замков: замок для прямого засова и замок для косого засова. Отверстие для ключа называется ключевиной, замочной скважиной (рис. 39.1.7).

Ключ состоит из трубки (стержня) (рис. 39.1.1), кольца (головки) (рис. 39.2.2) и бородки (рис. 39.2.3). Замочный комплект состоит из замка, ручек и личин.

Ручки поворотные (фалевые, ручка-фаля) были двух типов: более архаичный (XVIII в.), фалевая скоба, шарнирная скоба и (XIX в.) — костылькового типа.

Костыльковые ручки (костыли) двух типов: двусторонний костыль (на коробчатых замках) и односторонний (на врезных) (рис. 39.4). В 1-й пол. XIX в. самая распространенная разновидность двустороннего костыля была декорирована рельефной чешуей и называлась «шишкой» (рис. 39.3). Поворотная ручка состоит из железного стержня (рис. 39.4.1) квадратного сечения и наружной части костыля, который мог быть полым или цельнолитым (рис. 39.4.2).

Личинка, личина, наличник, накладка, бляха, резная накладка, ключевина, пластинка. Металлическая пластинка с замочной скважиной или отверстием для ручки (или с тем и другим вместе). Применяется у дверей с врезными замками (с обеих сторон створки); с накладным замком — на пласти, противоположной той, на которой укреплен замок. Назначение: декоративно закрыть замочную скважину и отверстие для ручки и предотвратить механические повреждения дерева ключом.

Личина для ручки и ключа одновременно — большие личины (рис. 40.1—40.3). Личины отдельно для ключа (ключевина) (рис. 40.5, 40.6) или для ручки (рис. 40.4) малые или автономные личины. Ключевиной также называются вращающиеся накладки на замочную скважину.

Большие личины по конструкции — трех типов: пластинчатый, каемочный (каемчатый) и галтельный. Пластинчатый — плоский (вырезан из пластины листового железа или листовой латуни (рис. 40.1). Галтельный — литой, цельный, по периметру декорирован выкружкой (рис. 40.2). Каемчатый состоит из двух частей, скрепляемых винтами: плоской пластиной (рис. 40.3.1) и контурного профиля (рис. 40.3.2) различного сечения, чаще полувала (рис. 40.3).

Ложные приборы (фальшивые) — ручка с личиной — применялись для симметрии на той створке, где нет замка.

В 1-й пол. XIX в. ручки-скобы латунные изготавливались полые внутри, железные и чугунные — цельнолитые, либо цельнокованные.

По способу крепления скобы бывают: вбивные (вколотные), на лапках и на планках.

Вколотные железные скобы (рис. 41.1) заостренными концами вбивались в полотнище, загибались с обратной стороны и остриями вбивались в обратную плоскость заподлицо с ее поверхностью.

На лапках делались как железные, так и латунные скобы. Лапки — небольшие пластины с отверстиями для шурупов, которыми скобы крепятся к полотнищу. Лапки бывают: заостренные (рис. 41.2, 41.3), скругленные (рис. 41.4), фигурные (рис. 42.1). Лапки-стрелки (одна лапка затупленная, другая — заостренная, рис. 42.2).

Скобы на планках — при валиковых фиксаторах замков, когда планка является личиной (рис. 42.3).

Петля. Шарнир, навеска, створ, створы, створки. Приспособление, служащее для крепления полотнищ к коробке, откосу и позволяющее им закрываться и открываться. Типы:

I. Пяточные — единые с дверью, из того же материала (рис. 29.1).

II.	Металлические, прикрепляемые.

По строению металлические подразделяются на:

1)	однокартные (навесные, черные, на крюках, полупетли);

2)	двухкартные, створные.

Короткие однокартные петли — лапчатые, длинные — жиковины (жуковины).

Двухкартные петли трех типов; накладные, (рис. 29.2), врезные (рис. 29.3, 29.4), вколотные (вбивные, коленчатые, рис. 30.2, 30.3, 30.4).

Составные части: карта (створка; рис. 29.2.1), баут (втулка, гильза, трубка; рис. 29.4.1), стержень (рис. 29.3.1). Полушарнирная петля — баут двухчастный, карты на разных уровнях (рис. 29.4). Верхняя половина полушарнирной петли — навесная (рис. 29.4.2), нижняя — пяточная (рис. 29.4.3).

Шарнирная петля — баут состоит из трех и более частей, карты на одном уровне (рис. 29.2, 29.3, 30, 20).

На лицевую сторону железных врезных карт может крепиться винтами декоративная латунная пластина — накладка.

Заостренная часть коленчатой карты вколотной петли может быть прямоугольной (рис. 30.2, 30.3), либо трапециевидной (рис. 30.4).

Винтовые петли — с резьбой на стержне и гильзе для самопроизвольного закрывания дверей.

Дверные задвижки — продольные и поперечные.

Поперечные задвижки — врезные и накладные (рис. 43).

Продольные задвижки — шпингалеты. Иногда шпингалетами называют только раздвижной тип продольных задвижек.

Шпингалеты бывают раздвижные, непрерывные — во всю высоту двери с коробкой и ручкой в средней части, — и автономные, отдельно верхний и нижний. По местоположению на двери могут быть врезные (в притворе) и накладные (на обвязочной пласти). Замки врезных автономных шпингалетов — задвижной и рычажный. Автономные шпингалеты могут быть как врезными, так и накладными. Раздвижные в XVIII в. накладные, на рубеже XVIII и XIX вв. могут быть и врезными. На остекленных наружных дверях шпингалеты идентичны оконным. Фиксаторы для наружных шпингалетов: верхний — колпачок, нижний — пробой. Для врезных шпингалетов верхний и нижний — пробои.

# СЛОВНИК

Термин

Баут петли

Бляха

Бородка ключа

Валик

Встреча накладного замка

Втулка петли

Гильза петли

Головка ключа

Дужка висячего замка

Жиковина

Жуковина

Задвижка

Задвижка дверная

Задвижка поперечная

Задвижка поперечная врезная

Задвижка поперечная накладная

Задвижка продольная

Замок

Замок английский

Замок висячий

Замок внутренний

Замок врезного шпингалета

Замок врезного шпингалета

задвижной

Замок врезного шпингалета рычажный Замок врезной

Замок для косого засова

Замок для прямого засова

Замок коробчатый

Замок накладной

Замок французский

Засов косой

Засов прямой

Изделия скобяные

Карта петли

Карта коленчатой петли

прямоугольная

Карта коленчатой петли

трапециевидная

Каток

Ключ

Ключевина

Колпачок шпингалета

Кольцо ключа

Комплект замочный

Костыль

Термин

Костыль двусторонний

Костыль односторонний

Костыль полый

Костыль ручки

Костыль цельнолитой

Коробка висячего замка

Коробка врезного замка

Коробка замковая автономная

Коробка замковая комбинированная

Коробка запорная

Коробка накладного замка

Коробка накладного замка встречная

Коробка раздвижного шпингалета

Коробка шпингалетная

Корпус врезного замка

Лапка заостренная

Лапка скобы

Лапка скругленная

Лапка-стрелка

Лапка фигурная

Личина

Личина автономная

Личина большая

Личина галтельная

Личина каемочная

Личина каемчатая

Личина малая

Личина пластинчатая

Личина плоская

Навеска

Накладка висячего замка

Накладка петли декоративная

Накладка резная

Оковка

Петля

Петля вбивная

Петля винтовая

Петля вколотная

Петля врезная

Петля двухкартная

Петля коленчатая

Петля навесная

Петля накладная

Петля на крюках

Петля лапчатая

Петля металлическая

Петля однокартная

Петля полушарнирная

Петля прикрепляемая

Петля пяточная

Петля створная

Петля черная

Петля шарнирная

Планка замочная

Планка запорная

Пластинка

Поковка

Половина петли верхняя

Половина петли навесная

Половина петли нижняя

Половина петли пяточная

Полупетля

Приборы

Приборы дверные

Приборы ложные

Приборы металлические

Приборы скобяные

Приборы фальшивые

Пробой висячего замка

Пробой шпингалета

Профиль личины контурный

Ручка

Ручка костыльковая

Ручка поворотная

Ручка-скоба

Ручка фалевая

Ручка-фаля

Скоба вбивная

Скоба висячего замка

Скоба вколотная

Скоба на лапках

Скоба на планках

Скоба полая

Скоба фалевая

Скоба цельнокованая

Скоба цельнолитая

Скоба шарнирная

Скобянка

Створ

Створка

Створка петли

Створы

Стержень ключа

Стержень петли

Стержень ручки

Трубка ключа

Трубка петли

Ушко пробоя

Фиксатор шпингалета

Часть ручки наружная

Шарнир

Шишка-ручка

Шпингалет

Шпингалет автономный

Шпингалет врезной

Шпингалет накладной

Шпингалет непрерывный

Шпингалет раздвижной

Подписи к рисункам 1-43.

Рис. 1. Оконницы слюдяные: 1.1. Окно пятиколодное; 1.2. Окно шестиколодное; 1.3. Окно семиколодное; 1.4. Зимний переплет, затвор, ставень, вставня; 1.5. Летний, наружный переплет; 1.5.1. Обвязка деревянная; 1.5.2.	Слюдяное полотно; 1.5.3. Пруты, прутья.

Рис. 2. Оконница слюдяная косящатая: 2.1. Обвязка деревянная; 2.2. Слюдяное полотно; 2.3. Контурная полоса; 2.4. Рядовая полоса.

Рис. 3. Шипы: 1.1—1.2. Шип прямой; 1.3. Шип сковородень; 1.4. Шип клинчатый (клиновидный).

Рис. 4. Нагеля, обвязки, калевки: 4.1. Нагель клин квадратный; 4.2. Нагель клин прямоугольный; 4.3. Нагель круглый; 4.4. Соединение обвязки и слюдяного полотна в паз. Ребра обработаны калевкой; 4.5. Соединение в четверть, ребро обработано фаской; 4.6. Соединение внакладку. Ребро бескалевочное.

Рис. 5. Приборы и типы рисунка: 5.1. Наугольник; 5.2. Петля-наугольник; 5.3. Оконница кольчужная; 5.4. Оконница прямоугольная; 5.5. Оконница кубчатая, купчатая, кубоватая.

Рис. 6. Полосы: 6.1. Фрагмент слюдяного полотна; 6.1.1. Ячейка, листок, листочек; 6.1.2. Полоса плоская; 6.2. Полоса уголком, уголок; 6.3. Полоса скругленная, дуговая, желобковая; 6.4. фигурная контурная полоса; 6.5. Простая форма наращивания, прямая; 6.5.1. Гвоздь носковый; 6.6. Форма наращивания стрелка; 6.7. Форма наращивания дуга; 6.8. Форма наращивания трапеция, усеченная стрелка.

Рис. 7. Отростки и репейки: 7.1. Конец отростка простой, прямой; 7.2. Отростки; 7.2.1. Стрелка усеченная, трапеция; 7.2.2. Стрелка дуговая; 7.3. Плавающий отросток стрелка; 7.4. Треугольные жестяные скрепки; 7.5. Репейка литая оловянная, ажурная, большая, орленая; 7.6. Репейка литая оловянная, ажурная, большая, огурцовая; 7.7.Репейка жестяная кованая, большая, глухая, восьмиугольная; 7.8. Репейка литая оловянная, глухая, среднемасштабная; 7.9. Репейка литая оловянная, глухая, мелкомасштабная.

Рис. 8. Духовая, воздушная, пневматическая калориферная печь: 8.1. Котел, короб; 8.2. Тепловая камера; 8.3. Топка; 8.4. Дымопровод; 8.5. Поддувало; 8. 6. Духовая, теплопроводная труба; 8.7. Душник.

Рис. 9. Затопочные узлы; 9.1. Прямоугольная средистенная, средизальна печь; 9.1.1. Стеновое зеркало; 9.1.2. Разделки; 9.2. Прямоугольная угловая печь; 9.2.1. Стеновое зеркало; 9.2.2. Разделки; 9.3. Диагональная угловая, угольная наугольником печь дуговая; 9.3.1. Стеновое зеркало; 9.3.2. Разделки; 9.4. Диагональная печь прямая с наплавом; 9.4.1. Стеновое зеркало; 9.4.2. Разделки; 9.5. Диагональная печь прямая с нишей; 9.5.1.	Стеновое зеркало; 9.5.2. Разделки.

Рис. 10. Печи и камины. 10.1. Печь с изразцами, расположенными вразбежку; 10.1.1. Лицевое, главное зеркало; 10.1.2. Боковое зеркало; 10.2. Печь с изразцами, расположенными линейно; 10.2.1. Карниз; 10.2.2. Цоколь; 10.2.3. Каминная полка, полка; 10.2.4. Контурная рама; 10.3. Камин объемный, под колпаком; 10.4. Камин стеновой в сечении; 10.4.1.	Топка; 10.4.2. Отверстие; 10.4.3. Дымовая труба; 10.4.4. Воздухопроводящий канал, продушина.

Рис. 11. Печи и камины: 1.1.1. Камин стеновой; 11.1.1. Полка каминная; 11.2. Столбы, перекрытые сводом или арками (основание для печи); 11.3. Угловой свод, тромп; 11.4. Печь с опорой на стену.

Рис. 12. Устройство печей: 12.1. Топка, горнило, жаровая туша; 12.1.1. Под глухой, нижняя поверхность, низ топки, горизонт горнила; 12.1.2. Верхняя поверхность, свод топки; 12.11.3. Боковая стенка; 12.1.4. Задняя стенка; 12.1.5. Топочное отверстие, комфорка; 12.1.6. Заплечик; 12.1.7. Поддувало, поддувальное отверстие; 12.1.8. Устье, хайло; 12.1.9. Дверца топочная; 12.2.	Топка с зольником; 12.2.1. Под решетчатый; 12.2.2. Решетка, колосник; 12.2.3. Зольник; 12.2.4. Устье, хайло; 12.3. Печь с насадкой;

12.3.1.	Короб с песком; 12.3.2. Шанцы, отдельные стенки; 12.3.3. Топка; 12.3.4. Под; 12.3.5. Насадка; 12.4. Печь с душником; 12.4.1, Топка; 12.4.2. Устье, хайло; 12.4.3. Душник; 12.4.4. Плита чугунная; 12.4.5. Канал душника; 12.4.6. Заглушка душника.

Рис. 13. Дымовые каналы, обороты; 13.1. Прямые поперечные обороты, ящики, винты, горизонтальные обороты; 13.1.1—13.1.2. Задние обороты; 13.1.2. 13.2.2. Передние обороты; 13.1.3. Начало винтовых оборотов, нижний оборот; 13.1.4. Окончание винтовых оборотов, верхний оборот.

Рис. 14. Устройство голландских печей: 14.1. Продольное сечение печи с винтовыми оборотами; 14.1.1, 14.1.4. Перекрышки; 14.1.2. Подвертка, колено, поворот дыма; 14.1.3. Винты; 14.2. Поперечное сечение печи с винтовыми оборотами; 14.2.1. Перекрышки; 14.2.2. Винты; 14.3. Продольное сечение печи с толкунами; 14.3.1. Простенки, разгородки, перегородки, вертикальные плоскости; 14.3.2. Подвертка; 14.3.3. Толкуны; 14.3.4. Перекрышка; 14.4. Печь с винтовыми оборотами в плане; 14.4.1. Простенок; 14.4.2.	Колено; 14.5. Печь с толкунами в плане; 14.5.1, 14.5.2. Простенки; 14.5.3.	Толкуны.

Рис. 15. Изразцы: 15.1. Изразец плоский; 15.1.1. Плитка, пластина;15.1.2. Румпа рюмочная; 15.1.3. Отверстие румпы; 15.2. Изразец дуговой; 15.2.1. Глубина дуги; 15.2.2. Плитка, пластина дуговая; 15.2.3. Румпа рюмочная; 15.3. Изразец угловой, наугольный; 15.3.1. Целая пластина; 15.3.2. Половинка; 15.4. Румпа коробчатая.

Рис. 16. Трубы и дымопроводящие устройства: 16.1. Труба печная, дымовая, дымволок, дымопровод; 16.1.1. Шейка печи; 16.1.2. Стояк; 16.1.3. Выдра; 16.1.4. Шейка трубы; 16.1.5. Оголовок трубы; 16.1.6. Распушка; 16.1.7. Разделка; 16.2. Распалубка; 16.3. Восходящее направление дыма, под вьюшку; 16.4. Нисходящее направление дыма, во вьюшку; 16.5. Вьюшка; 16.5.1. Кольцо, рамка; 16.5.2. Блинок, тарелка; 16.5.3. Крышка.

Рис. 17. Полы плотницкие; 17.1. Пол двойной; 17.1.1. Черный пол; 17.1.2. Чистый пол; 17.1.3. Черепной брусок; 17.2. Одинарный пол; 17.3. Пластина дощатого пола; 17.3.1. Верхняя, лицевая поверхность; 17.3.2. Нижняя, тыльная поверхность; 17.3.3. Кромка, боковая кромка; 17.3.4. Торцевая кромка, торец, конец; 17.3.5. Вставной, потайной шип; 17.4. Настилка дощатого пола в елку; 17.5. Фриз торцевой двусторонний; 17.6. Фриз торцевой односторонний; 17.7. Фриз контурный; 17.8, 17.9. Средники; 17.10. Щитовой бесфризовый пол; 17.11. Щит из двух досок, сплоченных шпонкой.

Рис. 18. Полы паркетные: 1. Паркет наборный щитовой; 2. Паркет штучный щитовой; 3. Щит фризовой филенчатый 4. Щит фризовой на шпонках; 5. Квадра продольная; 6. Квадра диагональная; 7. Кирпич, кирпичник, елка; 8. Сайка, ромб.

Рис. 19. Полы паркетные: 19.1.2. Плетенка продольная; 3. Плетенка диагональная, корзинка; 4. Фундамент щита филенчатый; 5. Фундамент щита на шпонках.

Рис. 20. Полы паркетные и плинтусы: 20.1. Сопряжение смежных щитов; 20.1.1. Клепка заделочная, клепка крайняя, клепка контурная, фанера крайняя; 20.1.2. Заделка контурная, заделка крайняя; 20.2. Жилка; 20.3. Плинтус дощатый; 20.3.1. Гуртик; 20.4. Низкий плинтус, плинтус галтельный.

Рис. 21. Наружный сложный карниз XVIII в., гзимс, антаблемент: 21.1. Карниз; 21.2. Фриз, поле; 21.3а. Архитрав, переклад; 21.3б. Слезник, корона; 21.4. Капельник; 21.5. Съемец, выемка; 21.6. Модульон, модильон, модиллион; 21.7. Зубец, зубчик, дентикул; 21.8. Промежуток, выемка.

Рис. 22. Наружный карниз (I пол. XIX века): 22.1. Поддерживающая часть, поддерживающий гзимс; 22.2. Венчающая часть, венчающий гзимс, спуск, свес, относ, вынос, карнизная плита, висячая часть, выносной элемент; 22.3. Мутул.

Рис. 23. Наружные карнизы: 23.1. Простой софитный; 23.2. Ступенчатый; 23.3. Деревянный в каменной стене; 23.3.1. Палец; 23.3.2. Кобылка.

Рис. 24. Внутренние, интерьерные карнизы: 24.1. Софитный; 24.2. Галтельный; 24.3. Галтель в четвертях; 24.4. Галтель с фризом.

Рис. 25. Внутренний антаблемент, внутренний карниз: 25.1. Поддерживающая часть; 25.2. Венчающая часть; 25.3. Слезник, корона; 25.4. Капельник; 25.5. Съемец, выемка.

Рис. 26. Паддуга натуральная, реальная.

Рис. 27. Паддуга ложная.

Рис. 28. Карнизы интерьерные; 1. Останов; 2. Деревянный прибивной карниз, деревянная галтель.

Рис. 29. Петли: 29.1. Пяточная; 29.2. Накладная шарнирная; 29.3. Врезная шарнирная; 29.3.1. Стержень; 29.3.2. Карта; 29.4. Врезная полушарнирная; 29.4.1. Трубка; 29.4.2. Навесная карта; 29.4.3. Пяточная карта.

Рис. 30. Петли: 1. Однокартная навесная петля, жиковина на подставе, подпятнике, скобе; 2. Вколотная шарнирная; 3. Вколотная полушарнирная с прямоугольной заостренной частью; 4. Вколотная полушарнирная с трапециевидной заостренной частью.

Рис. 31. Ручки оконные. 31.1. Кольцо; 31.2. Шарнирная скоба; 31.3. Костыль трубчатый цилиндрический; 31.4. Костыль крюковой, дуговой.

Рис. 32. Ручки костыльковые Т-образные симметричные: 1. Костыль граненый; 2. Лотковый; 3. У-образный; 4. Валиковый, колбаска.

Рис. 33. Ручки костыльковые: 1. Костыль Г-образный, асимметричный, односторонний; 2. Гайка четырехгранная; 3. Личина с шипами.

Рис. 34.1; 34.2. Скобы.

Рис. 35. Шпингалеты: 35.1. Колпачок; 35.2, Шпингалет автономный, продольная задвижка; 35.2.1. Стержень, засов гранный, граненый, четырехгранный; 35.2.2. Планка; 35.2.3. Скоба, хомутик; 35.2.4. Ручка шпингалета; 35.2.5. Пятка, пяточный колпачок, тыльный глухой хомутик; 35.3. Наугольная пластина, планка, пробой; 35.4. Шпингалет, раздвижной шпингалет; 35.4.1. Ручка; 35.4.2. Коробка шпингалетная.

Рис. 36. Завертки форточные: 1. Внутренняя; 2. Наружная.

Рис. 37. Ветровые крюки: 1. Одинарный прямоугольный; 2. Одинарный прямоугольный с разлитой концевой частью; 3 Клиновидный одинарный; 4. Клиновидной двойной.

Рис. 38. Замки дверные: 38.1. Висячий; 38.1.11. Дужка; 38.1.2. Коробка; 38.2. Накладка, пробой; 38.2.1. Скоба; 38.2.2. Ушко; 38.3. Коробка накладного, коробчатого, английского замка; 38.4. Запорная коробка накладного замка; 38.5. Шпингалетная коробка, коробка раздвижного шпингалета.

Рис. 39. Замочные приспособления: 39,1. Замок врезной, внутренний, французский; 39.1.1. Замковая коробка; 39.l.2. Замочная планка; 39.1.3. Запорная планка; 39.1.4. Косой засов; 39.1.5. Прямой засов; 39.1.6. Шалевая, поворотная ручка; 39.1.7. Ключевина, замочная скважина; 39.2. Ключ; 39,2.1. Трубка, стержень; 39.2.2. Кольцо, головка; 39.2.3. Бородка; 39.3. Двусторонний костыль шишка; 39.4. Односторонний костыль; 39.4.1. Стержень; 39.4.2. Наружная часть, костыль.

Рис. 40. Личины, личинки, наличники, накладки, бляхи, резные накладки, ключевины, пластинки: 40.1; 2; 3. Большие личины; 40.1. Пластинчатая; 40.2. Галтельная; 40.3. Каемчатая; 40.3.1. Пластина; 40.3.2. Контурный профиль; 40.4; 5; 6. Малые, автономные личины; 40.4. Для ручки; 40.5,	6. Ключевины.

Рис. 41. Скобы: 41.1. Вколотная железная; 41.2, 41.3. Латунные полые на заостренных лапках; 41.4. Латунная литая на круглых лапках.

Рис. 42. Скобы: 42.1. Латунная полая на фигурных лапках; 42.2. Железная кованая на лапках-стрелках; 42.3. На планке.

Рис. 43. Поперечная задвижка.